## Slide 2
CQ…
CQ SOTA
CQ…
CQ Summits On The Air…
CT2JLS/P calling Summits on the air,
CT/MN-061

## Slide 3
Encontro Sota
Franqueira 2026
SergioD. CT2JLS
Equipamentos Militares
nas atividades SOTA

## Slide 4
Radios / Hand held

## Slide 5
Radios / Man Pack

## Slide 6
Antenas
AT-249/GRD
AN/GRA-50
RC-292

## Slide 7
AT-249/GRD
. Antena de Quadro
. HandHeld
. Direcional
. Impedância: 50 Ohm
. Largura de banda: 45 – 55 Mc/s
(6m)
. Sintonizável
. Atenuador: 4 Posições
. Normal /Sense
Características Técnicas

## Slide 8
AT-249/GRD
. Saco
. Antena c/ 1,5m de cabo coaxial terminado em BNC
. Manual
Constituição

## Slide 9
AT-249/GRD
Configurações
. Normal
. Sense
. Atenuado
Direction Finding

## Slide 10
RC-292
. Modular
. Largura de banda: 20 – 76 Mc/s
(4m, 6m, 10m, 12m e 15m)
. Omnidirecional
. Impedância: 50 Ohm
. Altura ao topo (inclui mastro): 12,5m
. Tempo de montagem (2 pess.): 15m
. Ganho (distância): 10x
Características Técnicas

## Slide 11
RC-292
. Base da antena MP68 (1un)
. Secções do mastro AB-35/TRC-7 (12un)
. Secções dos elementos: AB-21/GR (12un)
AB22/GR (4un) AB23/GR (4un) AB24/GR (4un)
. Cabo, Base do mastro, placas, estacas,
espias… e spares
Constituição

## Slide 12
RC-292
Configurações
Equipamentos conectados | Frequência de operação | Antena vertical |  |  |  | Plano de terra |  |  | 
 |  | Quantidade e tipo de secções |  |  |  | Quantidade e tipo de secções |  |  | 
 |  | AB-21/GR | AB-22/GR | AB-23/GR | AB-24/GR | AB-21/GR | AB-22/GR | AB-23/GR | AB-24/GR
RT-66 , PRC-8 | 20 a 27,9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
RT-67 , PRC-9 | 27 a 38,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
RT-68 , PRC-10 | 38 a 54,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RT-264, RT-524, PRC-25, PRC-77 | 30 a 36,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
 | 36,5 a 50,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 50,5 a 75,95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 13
an/GRC-50
. Dipolo de meia onda
. Largura de banda: 1,5 – 20 Mc/s
. Impedância: 50 Ohm
. Potência: 100W
. Peso: 5,3Kg
Características Técnicas

## Slide 14
An/GRC-50
. Centro da antena (1un)
. Fio secções dipolo com enrolador (2un)
. Fita métrica calibrada com frequência
. Cabo, espias, saco
Constituição

## Slide 15
AN/GRC-50
Configurações

## Slide 16
Agradecimentos
Paulo CT2IWW
João CT2GSN
Francisco CT7BIO
Cardoso CT1MH
ct2jls/XYL petra

## Slide 17
Obrigado
SergioD. CT2JLS
Encontro Sota
fRANQUEIRA 2026
SOTA É LIBERDADE

## Slide 18
SergioD. CT2JLS
SOTA É LIBERDADE