## Slide 1
CQ…
CQ SOTA
CQ…
CQ Summits On The Air…
CT2JLS/P calling Summits on the air,
CT/BL-007

## Slide 2
Encontro Sota
Radios Militares nas atividades SOTA
1 – Os equipamentos originais
2 – Os equipamentos auto-construídos / alterados
3 – As activações
Tortosendo 2025
SergioD. CT2JLS

## Slide 3
Equipamentos originais
Hand Held (Banana)

## Slide 4
Equipamentos originais
Manpack

## Slide 5
Hand held
É a versão licenciada para Portugal do TR-PP-11 de origem francesa. É um radio VHF/FM portátil, de estado solido, produzido pela Standard Electrica e usado em Africa durante a Guerra Colonial, nomeadamente em comunicação terra-ar.
Características Técnicas:
Frequência: 47 … 57MHz
Potência saída RF: 0.5W
Número de canais: 6 (controlo por cristais)
Modos: FM
Alcance: 6 Km
Alimentação: Bateria 15V
Dimensões e peso: 310 x 140 x 70 mm, 2.1Kg
Ano de emissão: década de 60
AVP-1

## Slide 6
Hand held
Equipamento valvulado, de baixa potência, VHF-FM, com 6 canais, seliconados por cristal, para comunicações de curta distância em linha de vista. Evolui do PRC-6, que é a versão com apenas um canal.
Características Técnicas:
Frequência: 47 … 55,4MHz
Potência saída RF: 0.25W
Número de canais: 6 (controlo por cristais)
Modos: FM
Sensibilidade: 1uV, SNR 20dB
Alcance: 1,8 Km
Alimentação: Bateria 90V, 45V, 1,5V, -4,5V
Dimensões e peso: 375 x 121 x 108 mm, 2,2Kg
Ano de emissão: década de 50
PRC-6/6

## Slide 7
Hand held
Equipamento portátil, VHF-FM, fabricado pela IRET. Evolui do PRC-116, que era versão com 6 canais
Características Técnicas:
Frequência: 47 … 56,9MHz
Potência saída RF: 0.75W
Número de canais: 100 (com espaçamento de 100KHz)
Modos: FM
Alimentação: Bateria 18V
Dimensões e peso: 290 x 65 x 130 mm, 2,52Kg
Ano de emissão: década de 70
PRC-236

## Slide 8
Man Pack
Racal TR28-B2
É um radio HF, portátil, de estado sólido, de origem Sul-Africana, produzido em Portugal. Usado durante a Guerra Colonial.
Marcou o ponto em que os militares “deixaram de andar com as válvulas às costas”
Características Técnicas:
Frequência: 1,6 … 12MHz
Potência saída RF: 25W (SSB)
Número de canais: (Até) 36 (selector de cristais)
Modos: USB, LSB, AM, CW
Sensibilidade: 0,5uV
Antena: Rod Antenna, Dipolo… (AT integrado)
Alimentação: Bateria 12V NiCd
Dimensões e peso: 400 x 270 x 90mm, 12Kg
Ano de emissão: 1969

## Slide 9
Man Pack
AN-PRC-320A
Desenvolvido pela Plessey, fazendo parte da série Clansman, de fabrico britânico, foi usado pelo British Army desde a década de 70 até ao inicio dos anos 2000.
Características Técnicas:
Frequência: 2 … 29,999MHz
Potência saída RF: 30W (SSB and CW), 7,5W (AM)
Número de canais: 280000 c/ espaçamento de 100Hz
Modos: USB, AM, CW wide, CW narrow
Sensibilidade: 0,7uV
Antena: 2,4m whip (sintonizador de antenna integrado)
Alimentação: Bateria 24V 3,3Ah NiCd
Dimensões e peso: 315 x 270 x100 mm, 11Kg
Ano de emissão: 1976

## Slide 10
Man Pack
30-STPL
É um radio Português, de transporte dorsal, de HF de estado sólido, sintetizado, desenvolvido e produzido pela (ITT) Standard Electrica. Pretendia substituir o TR28, mas acabou por nunca vingar nas FA portuguesas.
Características Técnicas:
Frequência: 2 … 12MHz
Potência saída RF: 30W SSB; 15W CW
Número de canais: 10.000
Modos: USB, AM, CW
Sensibilidade: 0,5uV
Alcance: 30KM
Antena: 2,4m whip Antenna, Dipolo ou End-fed… (AT integrado)
Alimentação: Bateria 12V 3Ah NiCd
Dimensões e peso: 370 x 260 x 110mm, 11Kg
Ano de emissão: 1978

## Slide 11
Man Pack
RF10
É um radio desenvolvido pela Tesla para as FA da ex-Checoslováquia na década de 70. Opera em modo FM na banda baixa de VHF.
Características Técnicas:
Frequência: 44 … 53,975MHz
Potência saída RF: 1W
Número de canais: 400
Modos: FM
Sensibilidade: 0,5uV
Alcance: 5Km
Antena: Whip short, whip long, 2 long wire
Alimentação: Bateria NiCd 7V 5AH
Dimensões e peso: 295 x 47 x 191mm, 4Kg
Ano de emissão: 1977

## Slide 12
Equipamentos Auto-CONSTRUIDOS
Baseado na estrutura mecânica e comandos do RF-10, este equipamentos foi projectado e desenhado para se assemelhar fisicamente em tudo ao original.
Características Técnicas:
Frequência: 7,100MHZ … 7,200MHz
14,130MHz … 14,300MHz ; step 1KHz
Potência saída RF: 25W
Modos: SSB
Alimentação: Bateria Li-ion 4S 5Ah
Dimensões e peso: 295 x 47 x 191mm, 1,3Kg
Ano de emissão: 2023
RF4020

## Slide 13
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 14
RF4020
CPU VFO

## Slide 15
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 16
RF4020
RF Front End + FI + SSB Dem

## Slide 17
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 18
RF4020
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv

## Slide 19
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 20
RF4020
Audio Amp + AGC

## Slide 21
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 22
RF4020
PWR MNGR

## Slide 23
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 24
RF4020
TX PA

## Slide 25
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 26
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT

## Slide 27
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 28
RF4020
CPU BFO

## Slide 29
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 30
RF4020
MIC PROC

## Slide 31
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 32
RF4020
S-meter + SWR meter

## Slide 33
RF4020
BPF+TX/RX relays+Pre+ATT
DDS-VFO+DDS-BFO+SSB-MOD+TX Drv
Audio Amp + AGC
RF Front End + FI + SSB Dem
TX PA
MIC PROC
PWR MNGR
CPU VFO
CPU BFO
S-meter + SWR meter

## Slide 34
RF4020

## Slide 35
RF4020
Freq. Indicator Un
RX/TX indicator
Handset connector
Freq. Indicator Dz
Freq. Ct Pre, ATT, Band indicator
Antenna connector
ON / Bat indicator
ON/OFF Volume switch
Freq. Ct, Pre, ATT, Band switch
Freq. Dz switch
Freq. UN switch
Freq. Lock indicator
SWR/ PRW indicator
BFO clarifier switchs
PTT switch

## Slide 36
Equipamentos Auto-CONSTRUIDOS
Baseado na estrutura mecânica e comandos do AVP-1, este equipamentos foi projectado e desenhado para se assemelhar fisicamente em tudo ao original.
Características Técnicas:
Frequência: 144,000 ,,, 146,000
Potência saída RF: 7W
Número de canais: 6 (DDS)
Modos: FM
Alimentação: Bateria Li-ion 3S 2,7Ah
Dimensões e peso: 310 x 140 x 70 mm, 1.7Kg
Ano de emissão: 2016 (2025MKii)
AVP-2M

## Slide 37
Equipamentos Modificados
Racal TR28B DDS
Frequência: 1,6 … 12MHz
Potência saída RF: 25W (SSB)
Número de canais: 24 USB, 24 LSB, 48 AM,CW
Modos: USB, LSB, AM, CW
Antena: Rod Antenna, Dipolo… (sintonizador de antena integrado)
Alimentação: Bateria Li-Ion 2S2P 12Ah, com conversor 12V
Dimensões e peso: 400 x 270 x 90mm, 10Kg
Ano de emissão: 2025 (MKII)
A unidade de cristais, que contempla o osclidaor local foi substituída por um circuito com DDS de forma gerar a frequências pretendidas. A bateria foi modificada para células Li-ion e conversor step-up para 12V

## Slide 38
Racal TR28B DDS

## Slide 39
Equipamentos Modificados
Clansman AN-PRC320A
Adição de modo LSB: a iniciar

## Slide 40
As Activações
Prós
Gosto pelo uso destes equipamentos
Robustez
Potência

## Slide 41
As Activações
Contras
Tamanho / Peso
Gama de frequências
Modulação (USB/FM)
Potência

## Slide 42
As Activações
CT/BA-018 Serra do Ladário
Racal TR28B2

## Slide 43
As Activações
CT/TM-042 Ligares
AN/PRC-320A

## Slide 44
As Activações
CT/BL-017 Monte de Arouca
AVP-2M

## Slide 45
As Activações
CT/DL-018 Serra de Santa Iria
RF4020
A primeira de muitas

## Slide 46
As Activações
CT/BA-008 Corredor de Mouros
RF4020

## Slide 47
As Activações
CT/BA-028 Janus
RF4020

## Slide 48
As Activações
CT/DL-020 Cornadinho
RF4020

## Slide 49
As Activações
CT/DL-002 Citânia de Sanfins
RF4020 | TR28B | AN-PRC320
PRC320
TR28B2
RF4020

## Slide 50
Agradecimentos
Paulo CT2IWW
Jaques CT2IXX
Cardoso CT1MH
Jan OK2PDT
Luiz CT1EPR
ct2jls/XYL

## Slide 51
Obrigado
SergioD. CT2JLS
Encontro Sota
Tortosendo 2025
SOTA É LIBERDADE

## Slide 52
SergioD. CT2JLS
SOTA É LIBERDADE